## Slide 1: Unidad 3: Estructura de un transceiver inalámbrico
Sistemas de comunicaciones inalámbricas

## Slide 2: Transceiver inalámbrico
Diagrama básico
FUENTE DE INFORMACIÓN
CODIFICADOR DE FUENTE
CODIFICADOR DE CANAL
MODULADOR
ACCESO MÚLTIPLE
Diversidad y separación de usuarios
Ecualizador
Demodulador
DECODIFICADOR DE CANAL
DECODIFICADOR DE FUENTE
CANAL

## Slide 3
Filtrado, Muestreo y conversión A/D
Compresión de datos, remoción de redundancia
Agrega información redundante para hacer mas robusto frrente al ruido/canal.
Codigos reed-salomon, convolucionales, turbo, LDPC,…
Agrega información de control
Combina datos e información de control.
En sistemas multiusuario combina los diferentes usuarios
Asigna a los bits de entrada un simbolo complejo.
En este bloque se define:
Espectro de la señal
ISI
PAPR
Remueve componentes espectrales fuera de la banda de operación
Traslación de banda-base a pasabanda (frecuencia de portadora)
Genera un par de señales analógicas (fase y cuadratura
Remueve emisiones fuera de banda
Transmisor

## Slide 4: Receptor
Filtrado “grueso”.
Amplificación. Fija la sensibilidad del receptor
Traslación de pasabanda (frecuencia de portadora) a banda-base
Selecciona el ancho de banda deseado
Conversión analógica a digital
Obtiene “soft-decisión” de los datos
Sincronización en tiempo y frecuencia
Utiliza las estimaciones “soft” para obtener los datos digitales originales
Reconstruye la señal original bajo las reglas que fue la información codificada originalmente

## Slide 5: Receptor
En la etapa de demodulación los efectos del canal deben ser removidos ecualización.
En el caso de canales selectivos en frecuencia, si el Ts>Td, los pulsos se solapaninterferencia intersimboloECUALIZACIÓN ES REQUERIDA

## Slide 6: Receptor
Si se requiere aumentar la tasa de transmisión, Ts disminuye  aumenta la ISI.
Si Ts disminuye, el ancho de banda de transmisión aumenta  canales selectivos en frecuencia.
Los efectos del canal deben ser compensados

## Slide 7: Banda Ancha – banda angosta

## Slide 8: Canal multicamino

## Slide 9: Efecto de la dispersión del canal

## Slide 10: ISI y dispersión

## Slide 11: Ecualización

## Slide 12: Ecualización
El ecualizador se diseña para compensar la distorsión introducida por el canal.
El ecualizador puede implementarse con un filtro FIR de longitud M.

## Slide 13: Ecualización
Ecualizador Zero forcing: remueve la totalidad del ISI
Ecualizador MMSE: remueve el ISI limitando el efecto de aumento de ruido (noise enhancement)

## Slide 14: Ecualización- ZF o MMSE

## Slide 15: Implementación del ecualizador
Canales largos requieren un ecualizador FIR con gran número de coeficientes.
la complejidad del receptor aumenta  el costo y consumo de la unidad aumenta

## Slide 16: Interferencia Intersímbolo
¿Cuantós símbolos son afectados?
Se solapan/interefieren Nisi símbolos !!
Si aumentamos la tasa de transmision Ts<Td  Aumenta el ISI.
Si Ts<<Td -ISI=0

## Slide 17: ISI
Canales con elevada dispersión en tiempo
Sistemas con elevada tasa de transferencia
Ecualizacion compleja.
¿Solucion?

## Slide 18: Sistemas de portadoras múltiples
Se convierte una cadena serie de datos de alta velocidad, en N cadenas en paralelo de baja velocidad y se transmiten sobre N portadoras diferentes.
Ts – Tiempo de simbolo
N x Ts – Tiempo de sub-simbolo
Sistemas de portadoras múltiples

## Slide 19: Sistemas de portadoras múltiples
El ancho de banda total se divide en N sub-canales.
Si N se elige adecuadamente, el ancho de banda de cada sub-simbolo < ancho de banda de coherencia  canal con respuesta en frecuencia plana.

## Slide 20: Sistemas de portadoras múltiples
B/N

## Slide 21: Sistemas de portadoras múltiples
Partiendo de un sistema con una tasa de transmisión R y un ancho de banda B.
Asumiendo que Bc<Bcanal selectivo en frecuencia.
Si dividimos el canal en N sub-canales, Bn=B/N, y la tasa Rn=R/N. El tiempo de simbolo en cada subcanal es prooporcional a 1/Bn
Si N es grande Bn<BcCanal no-selectivo
Si N es grande Tn>Td ISI=0

## Slide 22: Sistemas OFDM

## Slide 23: Diagrama en bloques
Implementación analógica e implementación utilizando IFFT

## Slide 24: Implementación digital
La transformada discreta de Fourier
  La DFT de una secuencia de N valores
  La IDFT de una secuencia de N valores
  Convolución lineal:
    x[n] secuencia de datos, h[n] canal, y[n] salida

## Slide 25: Implementación digital
  Convolución circular
Si una secuencia x[n] se convoluciona circularmente con h[n], la secuencia original puede obtenerse
Problema!!
La salida del canal es una convolución lineal !!

## Slide 26: Implementación digital
El prefijo cíclico:
  Cuando una secuencia de datos es transmitida a través de un canal selectivo en frecuencia, la señal recibida es la convolución linear de la señal transmitida y la respuesta impulsiva del canal.
  El agregado de un prefijo cíclico convierte la convolución lineal en una convolución circular.
Secuencia longitud N
N+Ncp

## Slide 27: Implementación digital
Prefijo cíclico:
  Por cada secuencia de entrada de N muestras, las ultimas Ncp son agregadas al comienzo de la secuencia
Rpta impulsiva canal
  El agregado de un prefijo cíclico convierte la convolución lineal en una convolución circular

## Slide 28: Implementación digital
Aplicando la DFT (dominio frecuencia)
La señal y[n] tiene N+Ncp muestras, de las cuales las primeras Ncp NO se necesitan para recuperar x[n].
Estas primeras Nc muestras están afectadas por la ISI de las Ncp muestras del símbolo anterior.
Ncp

## Slide 29: Circular vs lineal
Ver script Matlab

## Slide 30: Circular vs lineal

## Slide 31: Circular vs lineal

## Slide 32: Implementación digital
Representación matricial
Nota: ecuaciones extraídas Wireless communication, Andrea Goldsmith

## Slide 33: Implementación digital
El canal modelado como una matriz de convolución circular puede representarse por (factorización utilizando matrices DFT):
Matriz diagonal donde cada
elemento representa la respuesta
En frecuencia del canal en cada indice
De frecuencia

## Slide 34: Implementación digital

## Slide 35: Implementación digital
En resumen: El agregado del prefijo cíclico (de longitud mayor a la longitud del canal) presenta dos ventajas:
  Convierte la convolución lineal en convolución circular  ecualización sencilla.
  Elimina la ISI entre símbolos (también denominada interferencia inter-bloque IBI)
Ncp

## Slide 36: Implementación digital OFDM

## Slide 37: Transmisor OFDM
0 0 1 0 1 1 1 0…0 0 1…. 01
Número de bits por símbolo OFDM=N x m
m=1 BPSK
m=2 4-QAM
m=4 16-QAM
Mapeo
m=2
X[0]
X[1]
X[N-1]
mapeo
m=4
X[0]=1+j
X[1]=-1+j
X[N-1]=1-j

## Slide 38: Receptor OFDM
Conversión pasabanda a banda-base
Forma una secuencia de N+Ncp muestras y remueve el prefijo
N
Ncp
Ecualización + demodulación
Demodulador
0 0 1 0 1 1 1 0…0 0 1…. 01

## Slide 39: Formas de onda en un transmisor OFDM
Canal
Señal dominio tiempo
Valor medio
Valor pico

## Slide 40: Espectro de OFDM
Arquitectura Básica de un transmisor OFDM
Periodo del símbolo
Símbolo complejo
PSD de un proceso aleatorio:
PSD de la subportadora k
PSD de una señal OFDM:

## Slide 41: Espectro de OFDM
Calculo de la PSD para portadoras individuales
PSD de la subportadora k
La representación en dominio tiempo de la portadora k
La transformada continua de FOURIER se puede escribir como:
Densidad espectral de potencia de la
portadora k

## Slide 42: Espectro de OFDM
La PSD de una señal OFDM es la suma del espectro de sus N portadoras
Elevada emisión fuera de banda !!

## Slide 43: Espectro de OFDM

## Slide 44: Espectro de OFDM
De:

## Slide 45: Portadoras virtuales
Para confinar el ancho de banda de transmisión se utilizan portadoras nulas a ambos del espectro (null-carriers o guard subcarriers).
Se utilizan tambien sub-portadoras nulas en el centro del espectro (DC)

## Slide 46: Conversión D/A y A/D. Muestreo
OFDM es implementada digitalmente utilizando IFFT/FFT.
En el transmisor, la señal a la salida de la IFFT es convertida a analógica para luego ser procesada por la etapa de RF (up-conversion y amplificación).
Los conversores D/A y A/D se deben seleccionar en función de:
  Tasa de muestreo
  Resolución
  Rango dinamico
Resoluciones típicas: A/D >10 bits, D/A>8bits

## Slide 47: Conversión D/A y A/D. Muestreo
La tasa de muestreo debe verificar el criterio de Nyquist
En general se utiliza un tasa de muestreo mayor

## Slide 48: Traslación en frecuencia (Up-conversion)
Señales banda-base
Si x(t) es real
Usualmente las señales digitales son señales complejas, debido a que se pueden procesar en forma mas eficiente (DSP).
Los canales de comunicaciones son siempre “reales” y señales complejas NO pueden transmitirse sin un procesamiento previo !!!

## Slide 49: Traslación en frecuencia (Up-conversion)
La señal banda-base es traslada a la frecuencia de portadora del sistema.
  Este proceso se denomina mezclado
  Mezclado real: x(t) y el oscilador local son ambas reales
x(t)

## Slide 50: Traslación en frecuencia (Up-conversion)
  Mezclado complejo: x(t) es multiplicado por una señal de oscilador local de valor complejo
x(t)

## Slide 51: Transmisión pasabanda
Modulación I/Q es utilizada en los sistemas inalámbricos para transmitir señales complejas sobre canales reales.
  Las componentes de la señal mensaje son moduladas por dos funciones trigonométricas 90 grados desfasadas.

## Slide 52: Implementación modulación IQ
Conversión directa

## Slide 53: Implementación modulación IQ
Conversión directa (all-digital)
El conversor debe operar a frecuencias de muestreo del orden de la frecuencia de portadora

## Slide 54: OFDM
Mas detalles en las próximas clases