## Slide 1: Codificación de canal e interleaving en OFDM

## Slide 2: Introducción
Teorema de Shannon ( Noisy Channel Coding)
En un canal con una capacidad C (bits/seg) se podrá transmitir información con una tasa de error de bit arbitrariamente baja utilizando “códigos apropiados” si la tasa de transmisión es inferior a C.
¿Códigos apropiados?
Shannon demostró que existen códigos infinitamente largos que permiten alcanzar la capacidad de canal.
Estos códigos SON IRREALIZABLES en la práctica.

## Slide 3: Códigos
En los sistemas actuales se utilizan:
  Códigos en bloques
  Códigos convolucionales
  Códigos Trellis
  Turbo coding
  LDPC
En combinación con la codificación de canal:
  Interleaving

## Slide 4: OFDM
La codificación es clave para lograr sistemas robustos al ruido, a interferencias, a imperfecciones de RF, etc

## Slide 5: Codificación en OFDM
En OFDM se puede utilizar codificación en ambas dimensiones.
  frecuencia y tiempo  obteniendose inmunidad a canales selectivos en frecuencia y en tiempo.

## Slide 6: Codificación en bloques
Un bloque de datos de entrada de k bits es mapeado en un bloque de salida de n bits (n>k).
n-k bits de paridad son calculados siguiendo un predeterminado procedimiento algebraico.
Codigo resultante
n/k  incremento del ancho de banda

## Slide 7: Codificación en bloques
El codigo de salida es elegido de forma tal que la minima distancia de Hamming es maximizada.
El codigo en bloques se caracteriza por: (n,k,d)
Distancia de Hamming: Número de bits en que difieren dos palabras de código
Distancia Euclediana: es la distancia geométrica entre dos vectores
x e y :

## Slide 8: Codificación en bloques
En el receptor, el bloque de n bits es recuperado.
El decoder encuentra las palabras de codigo con distancia de Hamming mas cercana al bloque recibido.
Si d=2t+1  hasta t errores dentro del bloque pueden ser corregidos

## Slide 9: Codificación en bloques
Desempeño
Si aumentamos la longitud del bloque, nos acercamos al sistema ideal

## Slide 10: Codificación en bloques - CRC
Un codigo en bloques muy sencillo es el CRC (cyclic redundance check).
Un número fijo de bits son agregados a un bloque.
Si el receptor detecta un error, solicita una re-transmisión de la trama.
El proceso de codificación emplea un registro de desplazamiento cuyo patrón de conexión es definido por un polinomio.
Idem en el decoder.

## Slide 11: Codificacion
Dato codificado
original
Matriz de codificación
Libro Andreas Molisch

## Slide 12: CRC

## Slide 13: Codigos Convolucionales
Caracteristicas
  La salida es función de los bits actuales y de los bits previosmemoria.
  Parametros
    n – número de bits de salida.
    K - número de bits de entrada.
    M- número de registros de memoria.
    k / n code rate.
    Constraint Length L= k (m-1)

## Slide 14: Codigos Convolucionales

## Slide 15: Codigos Convolucionales
La celda 1 contiene el bit de entrada.
Celda 2 y 3 definen el estado del código

## Slide 16
1
101
101
111
100
1
554
744
Codigos Convolucionales

## Slide 17
Free distance
    La distancia libre mínima determina el desempeño del codigo convolucional.
    La distancia mínima es la minima distancia de Hamming entre todos los pares de palabras de codigo.
Coding Gain
  Reducción del SNR requerido para obtener un determinado BER en un canal AWGN.
Codigos Convolucionales

## Slide 18: Codigos convolucionales en WiFi
IEEE802.11a
  M=6 , g1=1338 g2=1778
  Code rate =1/2
  Modulation : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
  Example
    Data Rate = 12 Mbps
      BPSK, no coding
      QPSK , coding ½ code rate.
  IEEE 802.11a
    Data Rate = 6 , 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Symbol Duration
No. of carriers
Bits per carrier
Code Rate

## Slide 19: Velocidad de transferencia
WIFI IEEE802.11a

## Slide 20: Puncturing Codes
¿Como obtener diferentes tasas de transmisión?
  Tamaño de constelación.
  Codigo convolucional.
  Puncturing encoders
    Algunos de los bits de salida no son transmitidos
    The bit selection rule is changed to generate different rates of codes
Puncturing Rate =2/3
Code rate=3/4
Puncturing Rate =3/4
Code rate=2/3

## Slide 21: Puncturing Codes
Code rates | Punctured Free Distance | Punctured Coding Gain | Optimum Free Distance | Optimum Coding Gain
½ | - | - | 10 | 10.0 dB
2/3 | 6 | 6.0 dB | 7 | 6.7 dB
3/4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5

## Slide 22: Puncturing Codes – Recuperación bits
Punctured
Coded
data
Punctured
Matrix
Received Punctured Data
1- Transmitting bits
0-Erasure bits
To Decoder
Original Encoder data
L- Length of the information stream

## Slide 23: Parámetros de Wifi
Data rate=(bits/simbolo)*Número de subportadoras activas* Coding rate/Ts
Ejemplo: BPSK, coding rate=1/2 Dr=1*52*1/2/4us=6Mbps

## Slide 24: Decodificación
Algoritmo de Viterbi:
  Examinar los bits recibidos, computar la métrica para cada camino y tomar un desición basada en esa métrica.
  Todos los caminos son seguidos hasta que convergen en un nodo.
  El camino con la menor métrica es mantenido.

## Slide 25: Decoding
Viterbi decoding
  Estimador de Maximum likelihood
  Hard decoding
    Los símbolos recibidos a la salida del demodulador son cuantizados en dos niveles, y enviados al decoder. La distancia de Hamming es calculada.
  Soft decoding
    Los símbolos recibidos a la salida del demodulador son cuantizados en mas de dos níveles (o valores no-cuantizados) y enviados al decoder. La distancia euclediana es calculada.

## Slide 26: Soft-Decoding
K | go | g1 | dfree
7 | 554(octal) 1011011(binary) | 744(octal) 1111001(binary) | 10

## Slide 27: Interleaver
Errores en forma de rafaga
Capacidad de corrección de codigo
Interleaver
  La rafaga de errores es transformada en errores independientes
DEINTERLEAVER

## Slide 29: Interleaver

## Slide 30: Interleaver – IEEE802.11a
Interleaving en frecuencia
  Depth: 1 OFDM symbol
  Channel
    Quasi-static.
    Frequency selective fading
    Time interleaving is not applied
BPSK  48 bits
QPSK  96 bits
16-QAM  192 bits
64-QAM  288 bits

## Slide 31: Metric weighting
  Data conveyed by carriers having a high SNR are a priori more reliable than those conveyed by carriers having low SNR.
    Extra a priori information is usually known as channel-state information (CSI).
  The Viterbi metrics for each bit should be weighted according to the SNR of the carrier by which it traveled. The bits from the nulled carriers are effectively flagged as having “no confidence”.
Hay subportadoras mas “confiables”

## Slide 32: Simulaciones
Diagrama en bloques OFDM
Simulation software from
“OFDM Wireless LANs” book.

## Slide 33: Simulaciones
Coding
2.9 dB
QPSK – code rate=1/2
BPSK – No coding

## Slide 34: Simulaciones
Interleaver
BPSK – code rate=1/2
Data Rate = 6 Mbps

## Slide 35: Codificación concatenada
Combina codigos en bloques y codigos convolucionales

## Slide 36: Codificación concatenada
Codificación en bloques + convolucional
Outer code: es la codificación aplicada inicialmente (se utiliza cod. Bloques)
Inner code: se utiliza cod. convolucional

## Slide 37: Codificación Trellis
Es similar a la cod. Convolucional.
Se aplica en el proceso de modulación ( no es un proceso separable).
La decodificación es basada en la distancia Euclediana.
La redundancia es agregada utilzando constelaciones con mayor cantidad de puntos.
Normalmente se duplica el tamaño de la constelación.
El número de simbolos por segundo NO se modifica. NO SE MODIFICA EL ANCHO DE BANDA REQUERIDO.

## Slide 38: Trellis
Solo determinados puntos de la constelación son permitidos.
3 bits/símbolo utilzando 16-QAM

## Slide 39: Trellis
I2 e I3 determinan que elemento del sub-set corresponde.
El bit I1 alimenta un codigo convolucional con tasa ½ y determina el subset utilizado.

## Slide 40: Trellis – Un ejemplo. QPSK 8-PSK
El codigo transmitido depende de la secuencia actual + el estado de la memoria.
En este ejemplo, la longitud de memoria es 2  4 estados posibles 00, 01, 10, 11. + el bit de C2 8-PSK simbolos

## Slide 41: Trellis

## Slide 42: Turbo Coding
TC alcanzan desempeño cercanos al limite de Shannon.
Un turbo encoder esta formado por una concatenación de dos codigos convolucionales conectados a traves de un interleaver.
Es adoptado por UMTS y LTE.

## Slide 43: Turbo coding
Coder (generico)
Rate=1/1+N

## Slide 44: Turbo Coding
Los datos de entrada son codificados dos veces (con y sin interleaver) y genera dos sets distintos de bits de paridad.
La tasa del código de la figura es 1/3.
Métodos de decodificación iterativa son empleados en el receptor.
Elevada complejidad de implementación !!!

## Slide 45: Turbo coding
Coder
Original rate 1/3
Puede aplicarse puncturing para obtener otras tasas.

## Slide 46: Turbo: Decodificacion iterativa
Se pueden decodificar los dos codigos convolucionales que conforman el TC en forma separada y luego combinar la información de ambos decoders.
Los TC son decodificados en forma iterativa empleando intercambio de información soft ente los decoders de los codigos constituyentes.

## Slide 47: Turbo: Decodificacion iterativa

## Slide 48: Codigos LDPC
Desempeño cercano a Shannon con menor complejidad que TC ( 8 veces menor).
Son codigos lineales por bloques.
Fueron propuestos por Gallager en 1960.
Recien a fines de los 90’s se volvieron a considerar.
WiMAX y TV digital lo incluyen en el estandard (opcionales).
COMPLEJIDAD!!

## Slide 49: Codigos LDPC
Short-range communication (UWB)
Distancia entre transceiver
Mas cercanos
Mas lejanos
El amplificador es el principal consumidor
Decoder del LDPC domina el consumo de la unidad

## Slide 50: Adaptación de enlace
Link adaptation:
  En los enlaces celulares, la calidad de la señal recibida depende de: a) canal, b) interferencias y c) nivel de ruido.
  Para optimizar la cobertura y el desempeño del sistema, la tasa de transmisión se ajusta en función de la calidad de la señal recibida.
ADAPTIVE MODULATION AND CODING - AMC

## Slide 51: AMC
ADAPTIVE MODULATION AND CODING - AMC
Esquema de modulación: QPSK a 64-QAM
Tasa de codigo: se adapta aplicando técnicas de puncturing
CQI: channel quality information.
En LTE, la UE (unidad movil, user equipment), puede ser configurada para reportar CQIs a la estación base, y de este modo poder seleccionar una modulación adecuada.

## Slide 52: AMC y calidad de canal
La AMC se selecciona para obtener una block error rate (BLER) <10^-1

## Slide 53: AMC y calidad de canal
La tasa de transmisión es función del CQI

## Slide 54: Imperfecciones de RF en OFDM

## Slide 55
Desafíos en OFDM
Elevado PAPR
  Distorsión nolineal
  Reducida eficiencia
  Interferencia
Desbalance I/Q
  Reducción de desempeño
Carrier frequency offset
  Reducción de desempeño
Ruido de fase
Conversión A/D y D/A,
Front-end
DSP
Notes: 55

## Slide 56
Desafíos en OFDM
A/D
A/D
D/A
D/A
Filter
Filter
RF
Downconverter
RF
Upconverter
T/R
Power Amplifier
Low noise Amplifier
0 90
Local Oscillator
90 0
Local Oscillator
DSP

## Slide 57
57
Respuesta de un amplificador
PA
Y=g(x)
Polinomio nolineal
Notes: 57

## Slide 58
58
Señal OFDM
Average
power
Peak
power
OFDM signal
time
Average
power
Peak
power
PA transfer function
Linear region
Nonlinear region
Saturation
Pin
Pout
Notes: 58

## Slide 59: Distorsión
How much
distortion
can be
allowed ?
Out-of-band
distortion
In-band
distortion
Notes: 59

## Slide 60: Punto de operación amplificador
Menor distorsión
Mayor distorsión
CLIPPING
Nivel de CLIPPING

## Slide 61: Distorsion nolineal
PA
Termino lineal
Distorsión nolineal
Modelo linealizado
Ruido aditivo, media cero y varianza

## Slide 62: BER y spectral regrowth

## Slide 63: HMC904 – amplificador WIMAX

## Slide 64
I/Q imbalance – Direct conversion receiver
DESBALANCE I/Q

## Slide 65: DESBALANCE I/Q (transmisor/receptor)
Un sistema con desbalance I/Q se modela:
Dominio tiempo
Dominio frecuencia (subportadora k)
Símbolo espejo
Desbalance en amplitud
Desbalance en fase

## Slide 66
The design of low-cost direct-conversion receivers typically yields an IQ imbalance on the order of 3-5 ° and 5% of amplitude imbalance
Without IQ compensation
With IQ compensation
DESBALANCE I/Q

## Slide 67: Modulador IQ

## Slide 68
Carrier frequency offset
ICI

## Slide 69
Carrier frequency offset
Normalized Cfo=0.05
CFO + IQ imbalance

## Slide 70: Ruido de fase
OFDM banda base
Ruido de fase TX
Ruido de fase RX

## Slide 71
Power Spectral Density
Ideal local oscillator
”real” local oscillator
MODELO RUIDO DE FASE

## Slide 72: Ruido de fase
La señal recibida en dominio frecuencia
Sin considerar el efecto de canal
ICI- ruido aditivo gausiano
rotación

## Slide 73: Modelo de ruido de fase

## Slide 74: Ruido de fase
Ondas milimétricas
VER MATERIAL ADICIONAL : “WF on Phase Noise Modeling”

## Slide 75
Phase noise
  Common phase error
  Intercarrier interference (ICI)
Imaginary
Imaginary
Imaginary
real
Ruido de fase

## Slide 76: CFO + ruido de fase
Modelo
Matrix PHN
Matrix CFO
Matrix canal
Varia lentamente en el tiempo (doppler)
Varia símbolo a símbolo

## Slide 77: Imperfecciones de RF
Oscilador local- Ruido de fase
  ICI
  Common phase error rotation.
Carrier frequency offset
  ICI
  Common phase error rotation
Amplificacion nolineal
  Escalamiento
  Ruido aditivo

## Slide 78: Imperfecciones de RF
Conversores A/D y D/A
  Ruido de cuantización  ruido aditivo.
Desbalance en modulador I/Q
  Rotacion
  Interferencia espejo
Soluciones?
- Mejora en el diseño de RF  elevado costo  NO es util para productos de uso masivo!!
-Técnicas de compensacion en el dominio digital banda-base