## Slide 1: Sistemas de espectro expandido
Sistemas de comunicaciones inalámbricas

## Slide 2: Spread spectrum (SS)
Las técnicas SS extienden la información sobre un gran ancho de banda ( mucho mayor al requerido por la inversa de la tasa de bit).
Obtienen un buen desempeño.
La información es difícil de distinguir (nivel de señal similar al ruido)
Mejora el desempeño frente a la interferencia inter-sìmbolo (ISI)
Robusto frente a interferencia de banda angosta.
Permite que múltiples usuarios compartan el mismo espectro.
Inicialmente fue muy utilizado en aplicaciones militares (difícil de detectar)
2da y 3ra generación celular utilizan técnicas SS.

## Slide 3: Principios de SS
SS es una técnica de modulación aplicadas a señales digitales que aumenta el ancho de banda de transmisión a un valor mucho mayor al mínimo ancho de banda requerido.
Las principales características de las señales SS son:
  La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor al requerido por la señal de información
  La modulación SS es implementada usando un código de spreading (independiente a la información de la señal)
  El proceso de demodulación (despreading) se realiza en el receptor correlacionando la señal recibida con una copia del código de spreading.

## Slide 4: Spread spectrum
Entre las técnicas SS mas utilizadas se pueden mencionar:
Frequency Hopping SS
Direct sequency SS
Cada bit es representado por multiples bits usando un código de spreading.
La señal se expande en frecuencia
La información es transmitida en diferentes frecuencias (alternadadamente)

## Slide 5: Frequency Hopping
FH se basa en modificar la portadora de un sistema de transmisión de banda angosta.
La transmisión se realiza en la banda de portadora en instantes cortos de tiempo.
Factor de spreading
Ideal para aplicaciones militares. El patrón de FH es conocido por el receptor deseado, e impredecible para el enemigo.

## Slide 6: Frequency hopping
DOWNLINK.
Estacion Base (BS) transmite a todos los usuarios (MS) al mismo tiempo
En este ejemplo, la BS puede operar en 3 bandas y atiende a 2 usuarios
Diversidad en frecuencia!!
Existe sincronismo entre usuarios y estación base
Se vuelve a repetir
UTILIZA LA MISMA SECUENCIA DE HOPPING PARA LOS DOS USUARIOS

## Slide 7: Frequency hopping
SI NO HAY SINCRONISMO!!
COLISIONES  perdida de desempeño
UTILIZA LA MISMA SECUENCIA DE HOPPING PARA LOS DOS USUARIOS

## Slide 8: Direct sequence-SS
DS-SS expande la señal multiplicando la señal mensaje por una segunda señal de mucho mayor ancho de banda.
Si el AB es muy grande la PSD de la resultante es muy pequeño (expandida en un gran ancho de banda)

## Slide 9: DS-SS
La secuencia de información es multiplicada por una señal de banda ancha generada modulando una portadora senoidal con una secuencia de spreading
Ts – duración del símbolo de información
Tc – duración de la secuencia spreading
Ancho de banda el ancho de banda aumenta Mc veces.
La PSD decrece Mc veces
En el receptor, se invierte la operación de spreading. La señal recibida es correlacionada con la secuencia de spreading
La señal recuperada tiene un ancho de banda 1/Ts.
El ruido y la interferencia NO es afectado por la operación de de-spreading. Su PSD se distribuye sobre el total del ancho de banda original.
Ruido e interferencia son filtrados su energía se reduce Mc veces

## Slide 10: DS-SS
Rechazo de Interferencia
Respuesta del canal
Señal recibida
La señal de de-spreading esta sincronizada con el primer path
Es el producto de los códigos fuera de sincronismo la señal se mantiene expandida sobre toda la banda
ISI es eliminado/minimizado
Reduccion de ISI
Si se verifica

## Slide 11: DS-SS
Eliminación de ISI
Ejemplo de Andrea Goldsmith

## Slide 12: DS-SS: Proceso de de-spreading
Para revertir perfectamente el proceso de spreading por medio de un proceso de autocorrelacion, la función de autocorrelacion (ACF) deberá verifica:
En la practica, este requerimiento solo puede ser aproximado. Un grupo de códigos, PN codes (códigos pseudo-aleatorios) verifican:

## Slide 13: Spreading: Acceso multiusuario
CDMA (code-división multiple access) explota las características del proceso de spreading para obtener capacidad multiusuario.
A cada usuario se le asigna un código de spreading y pueden transmitir en forma simultanea sobre un único ancho de banda.
En el receptor, la señal deseada es recuperada correlacionando la señal recibida con el código del usuario de interés.
El nivel de interferencia residual de los otros usuarios es determinada por la función de correlacion cruzada (CCF)
Idealmente debe verificarse:

## Slide 14: Spreading: Acceso multiusuario
Las secuencias de spreading deben ser ortogonales para verificar:
Si las secuencias NO son ortogonales, el nivel de reducción de interferencias es finito.
El rechazo a la interferencia esta dado por la relación ACF/CCF.
La elección de los códigos de spreading definen el desempeño de CDMA
CDMA requiere un adecuado control de potencia para que los niveles de interferencia residual no afecten el desempeño del sistema.
La elección de los códigos de spreading es clave para alcanzar un adecuado desempeño del sistema

## Slide 15: DS-SS: modelado
Pulso de forma
Banda-base
Pulso rectangular
La componente multicamino con un delay
comprimida con el código de spreading
Las otras componentes NO son comprimidas, y su energía es removida.
Luego de la compresión, la señal banda base pasa por el filtro acoplado, y finalmente por el decisor.
Si no existe multicamino y no hay interferencia, y

## Slide 16: DSS: modelado
La salida del filtro acoplado será:
Interferencia=0
Canal AWGN
Sincronismo ideal
Considerando interferencia

## Slide 17: DSS: modelado
Considerando canal multi-camino
Es la función auto-correlación del código de spreading con un máximo en =0
ISI=0

## Slide 18: Códigos de spreading
Los códigos son diseñados para minimizar la ISI
  Códigos random
  Códigos pseudo-random
  Códigos secuencias-m
Los códigos son generados en forma determinística. Generalmente se utiliza un registro de desplazamiento con realimentación para generar la secuencia b de 1 y 0s.
La secuencia binaria es denominada: secuencia de chip y es utilizada para modular un tren de pulsos cuadrados de duración Tc con amplitud 1 para el bit 1, y amplitud -1 para el bit 0.
En dominio frecuencia, el código de spreading resultante Sc(t) es una función del tipo Sinc.

## Slide 19: Códigos de spreading
La secuencia de bits es una secuencia aleatoria que debe cumplir ciertos requisitos para obtener un adecuado código de spreading.
Una secuencia aleatoria consiste de valores de bit i.i.d con probalidad de ½.
Cualquier secuencia aleatoria de longitud N ( de gran tamaño) cumple con las propiedades requeridas para un código de spreading.
Los códigos de spreading deben verificar:
Auto correlación: ACF(0) idealmente debe ser igual al numero de chips por símbolo, y 0 para cualquier otro valor. Las secuencias-m verifican: ACF(0)=Mc y ACF(n)=-1, para .
Correlación cruzada CCF: Idealmente todos los códigos deben ser ortogonales entre si.
Número de códigos: para permitir el uso simultaneo del ancho de banda disponible por múltiples usuarios, un gran número de códigos debe estar disponible. Este número esta limitado a Mc.
Si mas códigos son requeridos, las propiedades de correlación cruzada se degradan.
Códigos de spreading

## Slide 20: Sincronismo
El sincronizador debe alinear el temporizado del código de spreading del RX con el código de spreading asociado con uno de los componentes multicamino que llegan al receptor.
El objetivo es ajustar del generado de spreading hasta que alcanza su valor pico sistema sincronizado

## Slide 21: CODIGOS DE SPREADING
CODIGOS ORTOGONALES: Verifican
WALSH-HADAMARD (requiere sincronismo)
CODIGOS NO-ORTOGONALES: No verifican
No existen códigos ortogonales para sistemas asincrónicos!!
Codigos gold
Codigos Kasami

## Slide 22: Receptor RAKE
Canal efectivo
Código Tx
Código Rx
La salida del de-spreader tendrá múltiples picos.
Cada pico estará asociada a cada componente multi-camino (espaciadas en tiempo >Tc) que el receptor pueda resolver.
Cada uno de estos picos contiene información de la señal original combinados adecuadamente mejoran la señal recuperada.
El receptor RAKE “colecta” la energía de los diferentes caminos, los pesa en forma adecuada y los combina.
RAKE brinda DIVERSIDAD!!

## Slide 23: Receptor RAKE-Ejemplo
BPSK
Canal plano

## Slide 24: Sistemas multiusuario
Todas las señales transmitidas son sincrónicas
Todas las señales transmitidas son asincrónicas
A cada usuario se le asigna una secuencia de spreading
Las señales se superponen en tiempo y frecuencia

## Slide 25: Sistemas multiusuario
Correlación cruzada de los códigos de spreading
Usuarios sin sincronismo
Usuarios en sincronismo
Para eliminar interferencia
Gold Codes
Kasami Codes
Walsh-Hadamard codes

## Slide 26: Canal downlink
Transmisor (estación base)
De-spreading
La señal banda base es la combinación de la señal de cada usuario
La señal banda base es multiplicada por la portadora para obtener la señal pasabanda.
Esta señal pasa por el canal hk y se le adiciona ruido AWGN

## Slide 27: Canal downlink
Transmisor (estación base)
ruido
Señal deseada
De-spreading
La salida del demodulador del usuario k será

## Slide 28: Canal downlink
Interferencia multiusuario
Señal de interés
Correlación cruzada con offset de tiempo =0 (sincrónicos)
El nivel de MUI dependerá del código utilizado !!
La relación señal a interferencia puede expresarse como:
Chequear!

## Slide 29: Canal uplink
El canal del usuario k introduce un delay

## Slide 30: Canal uplink
La señal recibida es llevada a banda base, sincronizada y multiplicada por el código de spreading del usuario correspondiente
SOI
interferencia

## Slide 31: Canal uplink
La señal interferencia será:
Correlación cruzada de usuarios NO sincronizados
Para obtener una reducción de la interferencia, la correlación cruzada entre los códigos debe ser pequeña
Los códigos ortogonales como Walsh-Hadamard requieren sincronismoNO APTOS PARA UPLINK !!

## Slide 32: Canales DSS

## Slide 33: Canales DSS- asignación

## Slide 34: Canales DSS no-solapados

## Slide 35: Canales DSS- mascara espectral

## Slide 36: Detección multiusuario
Las señales interferente en sistemas CDMA no deben ser tratadas como ruido.
Si los códigos de spreading son conocidos, las señales interferentes pueden ser obtenidas y mitigar el efecto de la interferencia multiusuario (MUI).
Existen diversas técnicas para recuperar las señales en sistemas multiusuario
LINEALES
Receptor de de-correlación
Receptor MMSE
NOLINEALES
Máxima verosimilitud
Cancelamiento sucesivo
Cancelamiento paralelo

## Slide 37: Detectores Lineales
El receptor aplica el código de de-spreading de cada usuario a la señal recibida.
La salidas son combinadas linealmente (matriz T).
Este proceso de combinación es equivalente a un filtrado realizado para eliminar la interferencia (similar a ecualización linear para eliminar ISI)
RECEPTOR DE DECORRELACION:
Es equivalente al ecualizador zero-forcing.
La señal es recuperada filtrando la señal recibida:
R: matriz de correlación que incluye antenas y/o diversidad por retardos
Simple de implementar
La matriz R debe ser conocida
Efectos de incremento de ruido (similar a ZF)

## Slide 38: Detectores Lineales
Receptor MMSE
En forma similar al ecualizador MMSE, el detector multiusuario MMSE hace un balance entre la eliminación de la MUI y el incremento del ruido

## Slide 39: Detectores No-Lineales
Detector de Máxima verosimilitud
  El Maximum-likelihood sequence estimation (MLSE) es el detector óptimo (Verdú, 1984)
  Para usuarios CDMA sincronizados, se debe realizar una búsqueda sobrecombinaciones de símbolos transmitidos
MUY COMPLEJO PARA IMPLEMENTACIONES PRÁCTICAS!!
Se usa como referencia para testear el desempeño de otras técnicas.
  Los components de R son las correlaciones cruzadas entre los diferentes codigos sk(t)
  W es una matriz diagonal donde cada componente Wk,k expresa la ganancia del canal ck para el usuario kth .

## Slide 40: Detectores NO-Lineales
Cancelador Serie
Detecta los usuarios con niveles de potencia decrecientes.
Detecta el usuario con mayor potencia, y lo resta de la señal incidente.
Luego detecta el 2do usuario con mayor potencia de la señal resultante, y lo resta….
El proceso se repite hasta que el ultimo usuario es recuperado
Detecta el usuario mas potente-aplica el spreading correspondiente lo resta a la señal incidente

## Slide 41: Detectores NO-Lineales
Cancelador paralelo
En lugar de sustraer la interferencia en forma serie,
se realiza el cancelamiento de todos los usuarios en forma simultanea.
PASO 1
Se realiza una decisión para todos los usuarios basado en la señal recibida original
PASO 2
Todas las señales son re-spread y las contribuciones de todos los interferentes son restadas a la original.
En el caso del usuario 1, los interferentes son usuarios 2…k
Para el usuario 2, los interferentes son 1,3,4,…,
Para el usuario ….
PASO 3
Se realiza una nueva “decisión” a partir de la nueva señal “limpiada” (cleaned up).
Se repite Paso 2 hasta que no aparezcan mas cambios en las decisiones.

## Slide 42: Desempeño de detectors MUD

## Slide 43: DESEMPEÑO DE DETECTORES MUD

## Slide 44: Técnicas de acceso MU – 5G
Tecnicas de acceso multiples en 5G
  OMA: técnicas de acceso ortogonales
    TDMA, FDMA, OFDMA, CDMA
  NOMA: no ortogonales
    Power domain MA, IDMA, PDMA,…